Энергосбережение для Собственников

Энергосбережение (экономия энергоресурсов) — реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов. В настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение, а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к его осуществлению является отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учета и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения.

## 1. Законодательство и органы власти                                                                                                                          Начало процессу формирования принципов и механизмов государственной политики в области энергосбережения РФ было положено выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов» (№ 371 от 01.06.92 г.)                                                     Новый Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года определяет основные требования к энергетической эффективности предприятий, организаций, в т.ч. бюджетных и осуществляющих регулируемые виды деятельности, требования в отношении отдельных видов товаров и оборудования, зданий, в т.ч. многоквартирных домов, определяет условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирования саморегулируемых организаций энергоаудиторов, вводит штрафы за невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности.

2. Основные направления и способы энергосбережения                                                                                              2.1  Экономия электрической энергии                                                                                                                                  Экономить на электроэнергии с одной стороны проще всего: в большинстве случаев существует приборный учет, и проводимые малозатратные мероприятия дают немедленный экономический эффект. Если же принять во внимание неизбежный рост тарифов на электроэнергию в ближайшем будущем, инвестирование в энергосбережение можно рассматривать как один из наиболее выгодных источников вложений. Ощутимый эффект для жителей в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков.                                                                                                                                              Примеры типового внедрения: Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом – экономия до 90% от текущего потребления. Модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом – экономия до 30% от текущего потребления. Установка частотно-регулируемых электроприводов на асинхронные электродвигатели (90% всех электродвигаетелей, используемых в ЖКХ) – экономия до 30% от текущего потребления.                                                                                                                                                              2.1.1 Освещение                                                                                                                                                             Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления электроэнергии на освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются:                                                                                                                                                                       -максимальное использование дневного света (повышение прозрачности и увеличение площади окон, дополнительные окна);                                                                                                                                                -повышение отражающей способности стен (поклейка светлых обоев, белый потолок);                                              -оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение);                   -повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей);                                                                                                       -применение энергосберегающих ламп (люминесцентные, в том числе компактные люминесцентные, светодиодные);                                                                                                                                                             -применение устройств управления освещением (датчики движения и акустические датчики, датчики освещенности, таймеры);                                                                                                                                                                -внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением;                         2.1.2 Электропривод                                                                                                                                                        Основными мероприятиями являются:                                                                                                                             -оптимальный подбор мощности электродвигателя;                                                                                                            -использование частотно-регулируемого привода;

#### Электрообогрев и электроплиты                                                                                                               Основные мероприятия:                                                                                                                                                                         -подбор оптимальной мощности электрообогревательных устройств;                                                                                      -оптимальное размещение устройств электрообогрева для снижения времени и требуемой мощности их использования;                                                                                                                                                              -повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей устройств электрообогрева и конфорок электроплит;                                                                                                                                                -местный (локальный) обогрев, в т.ч. переносными масляными обогревателями, направленный обогрев;                                                                                                                                                          -использование масляных обогревателей с вентилятором для ускорения теплообмена в квартире;                  -использование устройств регулировки температуры, в т.ч. устройств автоматического включения и отключения, снижения мощности в зависимости от температуры, временных таймеров;                                  -замена электрообогрева на обогрев с использованием тепловых насосов;                                                                  -использование посуды с широким плоским дном.

#### 2.1.4   Снижение потерь в сети                                                                                                                             Основные мероприятия:                                                                                                                                                    - замена  ламп  накаливания  на  энергосберегающие  осветительные приборы;

- реконструкция и модернизация лифтового хозяйства;

- замена   приборов   учета,   по  мере  истечения  межповерочного интервала,   на   многотарифные;

- использование  при  освещении  лестничных  клеток  жилых  домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов;

- применение  люминофорных красок для указателей адресов на домах, дорожных знаков и указателей.

2.2    Экономия тепла                                                                                                                                           2.2.1  Снижение тепловых потерь                                                                                                                  Расходы на отопление, самая крупная статья при оплате коммунальных услуг. И при этом, тепло, наиболее расточительно используется. Да и обеспечивается с наихудшим качеством из всех поставляемых нам ресурсов. В этой ситуации внедрение систем учёта позволяет контролировать и управлять получением и использованием тепловой энергии. И, что бывает важнее, даёт экономические рычаги во взаимоотношениях с поставщиком.                                                                       Основной задачей отопления жилищного фонда является обеспечение комфортной температуры в доме. Наравне с теми, кто мерзнет, существуют и те, кто страдает от перетопов. К их числу обычно относятся жители, находящиеся ближе всех к источнику теплоснабжения. Причиной перетопов является неотрегулированность системы теплоснабжения. Практическим решением в данном вопросе является установка систем регулирования теплопотребления.                                                                                     Примеры решения: Современные технологии уже предлагают достаточно малошумные насосы, что позволяет организовать в каждом жилом доме индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Это позволит снизить затраты на подогрев воды, внедрить регулирование объема потребляемой тепловой энергии и в конечном счете значительно (до 30 %)снизить затраты на теплоснабжение дома. Оборотной стороной перетопов является недогрев. С этой проблемой бороться гораздо сложнее, а главное, затратнее. Причиной низкой температуры в квартирах является не плохое качество теплоснабжения, это как раз следствие, а огромные теплопотери жилых домов. Вырабатываемое и подаваемое в дом тепло теряется через:                                                                                                                                                                оконные и дверные проемы: 30–40 %;                                                                                                                    перекрытия чердаков и подвалов: 20 %;                                                                                                           наружные стены: 20–30 %.

2.2.2   Повышение эффективности систем теплоснабжения                                                                         Мероприятия по повышению эффективности внутридомовых систем теплоснабжения предусматривают со стороны потребителей следующие направления:                                                                                                       -Снижение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции;                                                              -Использование вторичных энергоресурсов;                                                                                                             -Использование систем местного регулирования отопительных приборов для исключения перетопа;                      -Использование узлов учета тепловой энергии;

2.3    Экономия воды                                                                                                                                                          Для экономии воды в настоящее время используются следующие мероприятия:                                               -Применение арматуры, позволяющей сократить утечки воды (арматура с керамическими уплотнителями, седлами из нержавеющей стали, клапанами из высококачественной резины и т.д.);                                        -Использование термостатических смесителей, полуавтоматической и автоматической арматуры, снижающей непроизводственные расходы воды;                                                                                             -Эксплуатация смывных бочков объемом 4-6 литров, бочков двойного смыва 3,6 л.;                                                     -Понижение давления в системах водоснабжения с помощью использования регуляторов давления, регулируемого привода насосов;                                                                                                                  -Установка счетчиков воды;                                                                                                                                   -Использование дождевых вод для бытовых и технических нужд;                                                                                  -Применение оборотных и последовательных систем водоснабжения;                                                                        -Снижение объема перекачиваемой воды за счет её рационального использования;                                       -Снижение сопротивление трубопроводов (применение пластмассовых труб, предотвращение коррозии на внутренней поверхности труб);                                                                                                                             -Использование регулируемого привода для насосных установок;

## 3.  Эффективность и экономический расчет                                                                                                     При реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности различают:                                    -Начальные инвестиции( увеличение инвестиций из-за выбора более эффективного оборудования)                         -Единовременные затраты на проведение энергоаудита (энергетического обследования);                                                          -Единовременные затраты на приобретение и монтаж приборов учета и систем автоматического контроля, удаленного снятия показаний приборов учета;                                                                                                                 -Текущие расходы на премирование (поощрение) ответственных за энергосбережение.                                                    Эффекты от мероприятий энергосбережения можно разделить на несколько групп:                                      -Экономические эффекты у потребителей (снижение стоимости приобретаемых энергоресурсов);                 -Эффекты повышения конкурентоспособности (снижение потребления энергоресурсов на единицу производимой продукции);                                                                                                                                      -Эффекты для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых нагрузок приводит к снижению риска аварий, повышению качества энергии, снижению потерь энергии, минимизации инвестиций в расширение сети и, как следствие, снижению сетевых тарифов);                                                                          -Рыночные эффекты (например, снижение потребления электроэнергии, особенно в пиковые часы, приводит к снижению цен на энергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии - особенно важным является снижение потребления электроэнергии населением на освещение в вечернем пике);                                       -Экологические эффекты (например, снижение потребления электрической и тепловой энергии в зимнее время приводит к разгрузке наиболее дорогих и "грязных" электростанций и котельных, работающих на мазуте и низкокачественном угле);                                                                                                                                            -Связанные эффекты (внимание к проблемам энергосбережения приводит к повышению озабоченности проблемами общей эффективности системы - технологии, организации, логистики на производстве, системы взаимоотношений, платежей и ответственности в ЖКХ, отношения к домашнему бюджету у граждан).

4.   Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Организация, ответственная за содержание многоквартирного дома, обязана разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о мероприятиях по энергосбережению в отношении общего имущества МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. Собственники помещений в МКД обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий и вправе требовать осуществления действий, направленных на снижение объема используемых энергоресурсов и (или) заключения Организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома, энергосервисного контракта.                                      Обычно началу реализации мероприятий по энергосбережению предшествует проведение энергоаудита.

Дополнительную информацию по Энергосбережению можно найти на официальном портале Администрации г. Омска: http://admomsk.ru/web/guest/progress/rates