Энергосбережение для Собственников

Энергосбережение (экономия энергоресурсов) — реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование и экономное расходование топливно-энергетических ресурсов. Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов. В настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение, а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к его осуществлению является отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учета и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения.

## 1. Законодательство и органы власти                                                                                                                          Начало процессу формирования принципов и механизмов государственной политики в области энергосбережения РФ было положено выходом в свет постановления Правительства Российской Федерации «О неотложных мерах по энергосбережению в области добычи, производства, транспортировки и использования нефти, газа и нефтепродуктов. Новый Федеральный закон № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23 ноября 2009 года определяет основные требования к энергетической эффективности предприятий, организаций, в т.ч. бюджетных и осуществляющих регулируемые виды деятельности, требования в отношении отдельных видов товаров и оборудования, зданий, в т.ч. многоквартирных домов, определяет условия энергосервисных контрактов, правила создания и функционирования саморегулируемых организаций энергоаудиторов, вводит штрафы за невыполнение отдельных требований и нормативов энергоэффективности.

2. Основные направления и способы энергосбережения                                                                                              2.1  Экономия электрической энергии                                                                                                                               Экономить на электроэнергии с одной стороны проще всего: в большинстве случаев существует приборный учет, и проводимые малозатратные мероприятия дают немедленный экономический эффект. Ощутимую экономию для жителей в современных условиях дает установка многотарифных электросчетчиков.                                                                                                                                              Примеры типового внедрения: Модернизация освещения в подъездах жилых домов с установкой высокоэффективных светильников и систем управления светом – экономия до 90% от текущего потребления. Модернизация уличного освещения с установкой систем управления светом – экономия до 30% от текущего потребления. Установка частотно-регулируемых электроприводов на асинхронные электродвигатели (90% всех электродвигаетелей, используемых в ЖКХ) – экономия до 30% от текущего потребления.                                                                                                                                                              2.1.1 Освещение

Наиболее распространенный способ экономии электроэнергии - оптимизация потребления электроэнергии на освещение. Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются: максимальное использование дневного света; повышение отражающей способности стен; оптимальное размещение световых источников; повышение светоотдачи существующих источников; применение энергосберегающих ламп; применение устройств управления освещением; внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением;                                                                                                                                                                                                             2.1.2 Электропривод                                                                                                                                                        Основными мероприятиями являются:                                                                                                                             - оптимальный подбор мощности электродвигателя;                                                                                                            - использование частотно-регулируемого привода;

#### Электрообогрев и электроплиты                                                                                                               Основные мероприятия:                                                                                                                                                                        подбор оптимальной мощности электрообогревательных устройств; оптимальное размещение устройств электрообогрева для снижения времени и требуемой мощности их использования; повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей устройств электрообогрева и конфорок электроплит; местный (локальный) обогрев, в т.ч. переносными масляными обогревателями, направленный обогрев; использование масляных обогревателей с вентилятором для ускорения теплообмена в квартире; использование устройств регулировки температуры, в т.ч. устройств автоматического включения и отключения; использование посуды с широким плоским дном.

2.1.4   Снижение потерь в сети                                                                                                                             Основные мероприятия:                                                                                                                                                    - замена  ламп  накаливания  на  энергосберегающие  осветительные приборы; реконструкция и модернизация лифтового хозяйства; замена   приборов   учета,   по  мере  истечения  межповерочного интервала,   на   многотарифные; использование  при  освещении  лестничных  клеток  жилых  домов датчиков движения и энергосберегающих осветительных приборов; применение  люминофорных красок для указателей адресов на домах, дорожных знаков и указателей.

2.2    Экономия тепла                                                                                                                                           2.2.1  Снижение тепловых потерь                                                                                                                  Расходы на отопление, самая крупная статья при оплате коммунальных услуг. И при этом тепло, наиболее расточительно используется. Да и обеспечивается с наихудшим качеством из всех поставляемых нам ресурсов. В этой ситуации внедрение систем учёта позволяет контролировать и управлять получением и использованием тепловой энергии. Основной задачей отопления жилищного фонда является обеспечение комфортной температуры в доме. Практическим решением в данном вопросе является установка систем регулирования теплопотребления. Причиной низкой температуры в квартирах является не плохое качество теплоснабжения, это как раз следствие, а огромные теплопотери жилых домов. Вырабатываемое и подаваемое в дом тепло теряется через:                                                                                     оконные и дверные проемы: до 30–40 %;                                                                                                                    перекрытия чердаков и подвалов: до 20 %;

наружные стены: до 20–30 %.

2.2.2   Повышение эффективности систем теплоснабжения                                                                         Мероприятия по повышению эффективности внутридомовых систем теплоснабжения предусматривают со стороны потребителей следующие направления: снижение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции; использование вторичных энергоресурсов; использование систем местного регулирования отопительных приборов; использование узлов учета тепловой энергии;

2.3    Экономия воды                                                                                                                                                          Для экономии воды в настоящее время используются следующие мероприятия: Применение арматуры, позволяющей сократить утечки воды; использование термостатических смесителей, полуавтоматической и автоматической арматуры, снижающей непроизводственные расходы воды; эксплуатация смывных бочков объемом 4-6 литров, бочков двойного смыва 3,6 л.; понижение давления в системах водоснабжения с помощью использования регуляторов давления, регулируемого привода насосов;  установка счетчиков воды; использование дождевых вод для бытовых и технических нужд; применение оборотных и последовательных систем водоснабжения; снижение объема перекачиваемой воды за счет её рационального использования; использование регулируемого привода для насосных установок; снижение сопротивление трубопроводов (применение пластмассовых труб, предотвращение коррозии на внутренней поверхности труб);

3.  Эффективность и экономический расчет                                                                                                        При реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности различают:                                    -Начальные инвестиции (увеличение инвестиций из-за выбора более эффективного оборудования);                         -Единовременные затраты на проведение энергетического обследования (энергоаудита);                                                          -Единовременные затраты на приобретение и монтаж приборов учета и систем автоматического контроля, удаленного снятия показаний приборов учета;                                                                                                                 -Текущие расходы на премирование (поощрение) ответственных за энергосбережение.                                                        Внимание к проблемам энергосбережения приводит к повышению озабоченности общей эффективности системы - платежей и ответственности в ЖКХ, отношения к домашнему бюджету у граждан; технологии, организации, логистики на производстве; системы взаимоотношений.

4.   Реализация Федерального закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Организация, ответственная за содержание многоквартирного дома, обязана разрабатывать и доводить до сведения Собственников предложения о мероприятиях по энергосбережению в отношении общего имущества МКД, с указанием расходов на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий. Собственники помещений в МКД обязаны нести расходы на проведение указанных мероприятий и вправе требовать осуществления действий, направленных на снижение объема используемых энергоресурсов и (или) заключения Организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома, энергосервисного контракта.                                      Обычно началу реализации мероприятий по энергосбережению предшествует проведение энергоаудита.